## Slide 1
Etapas previstas
Construção de célula de geração de hidrogênio e
detecção de hidrogênio modificada;
Construção de diversos sensores utilizando pares bimetálicos diferentes;
Avaliação do comportamento dos novos sensores, com relação ao tempo de resposta, histerese após carregamentos e descarregamentos sucessivos, influência da temperatura, vida útil, entre outros;
Comparação dos novos sensores com sensores tradicionais (CDS) e sensores compostos de pares bimetálicos (materiais) diferentes.
Resultados esperados
Capacitação de um corpo de pesquisadores com relação à avaliação completa de sensores bimetálicos de hidrogênio permeado
Avaliação do desempenho sob condições contínuas de carregamento e descarregamento, possibilitando a escolha do par que apresente a melhor resposta, sem ruídos e sem amortecimento do sinal.
Agradecimentos
À Agência Nacional do Petróleo (ANP)
Aos integrantes do PRH-24
Ao Projeto “OCCUC” (Projeto FINEP 1121/00) Ao Projeto “MONITOR” (Projeto FINEP 1122/00)
Aos alunos do grupo de eletroquímica aplicada.
Estado da arte
Geração de hidrogênio:
Formação de prótons
Formação de hidrogênio atômico (H0)
Gás hidrogênio (H2), adsorvido
na estrutura metálica
Tipo de dano:
1) Dependente da microestrutura
  Elementos de liga
  Microestrutura
  Resistência
  Segregação de fases
  Forma de inclusões não-metálicas
O Modelo proposto
Princípio de funcionamento
Diferenças na densidade eletrônica na rede atômica de cada material
Alterações nas propriedades físicas de uma junção de condutores dissimilares
Influenciada pelo fluxo de hidrogênio atômico
Construção:
Par sensor, soldado e/ou
unido à superfície metálica sob permeação, de tal modo a formar uma continuidade metalúrgica
  sujeito à permeação por H2
Par de referência, apenas fixo à superfície metálica de tal modo que não forme nenhuma continuidade metalúrgica com aquela superfície
  Não sujeito à permeação por H2
O par sensor e o par de referência são ambos conectados a medidores de potencial elétrico, sendo a diferença entre os pares uma função do fluxo de hidrogênio que atravessa a superfície
Objetivos
Estudo do comportamento eletroquímico do hidrogênio;
Estudos dos fenômenos que levam à existência de uma diferença de potencial em função do fluxo de hidrogênio através do sensor;
Estudo dos efeitos de carregamentos e descarregamentos sucessivos sobre:
  tempo e resposta do sensor;
  histerese/amortecimento do sinal de resposta;
  vida útil, efeito da temperatura;
  influência do par bimetálico utilizado para a construção do sensor;
Comparação entre sensores convencionais (CDS) e bimetálicos.
PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS DA ANP PARA O SETOR PETRÓLEO E GÁS
(PRH - ANP/MCT)
PRH 24
Programa Interdisciplinar em Engenharia de Petróleo e Gás Natural
AVALIAÇÃO DE SENSORES BIMETÁLICOS PARA A DETECÇÃO E MEDIÇÃO DE HIDROGÊNIO PERMEADO ATRAVÉS DE ESTRUTURAS METÁLICAS
MSc. Alexandre Michel Maul
Orientador: Prof. Dr. Haroldo A. Ponte
Introdução
Principal problema:
Controle da deterioração nas estruturas de aços das unidades refino de petróleo.
  Causa: Mecanismos envolvendo a penetração de hidrogênio no aço e corrosão sob tensão
  Relevância: aprox. 50 % dos casos é conseqüência da penetração de hidrogênio
Tipos de corrosão:
  Trincas induzidas por hidrogênio (HIC)
  Trinca induzida por empolamento de hidrogênio (HBIC)
  Trinca induzida por tensões orientadas provocadas por hidrogênio (SOHIC)
  Trinca sob tensão por enxofre (SSC)
Métodos de determinação
Hidrogênio retido
  Extração a vácuo
Hidrogênio móvel (permeado)
  Sensores de pressão
    Inserção
    Externos
  Sensores eletroquímicos
    Inserção
    Sonda de paládio
    Sonda de níquel (Barnacle cell)
    Sonda de níquel – NiOOH
    Sondas de eletrólito sólido
  Sensores de vácuo
  Células combustíveis