## Slide 1: Engenharia Ergonômica – Controles e manejos
Silvana Detro

## Slide 2
Acoplamentos entre o ser humano e a máquina no sistema humano-máquina-ambiente

## Slide 3: Sistemas de controle
Controle

## Slide 4: Sistemas de controle
Dois significados importantes
Controle

## Slide 5: Sistemas de controle
Dois significados importantes
Controle
Exercer atividades para atingir um objetivo
Transmitir alguma forma de energia para modificar o estado do sistema humano-máquina-ambiente

## Slide 6: Sistemas de controle
Atividades de Controle
Um objetivo ou meta a ser atingida
Uma forma de verificar os desvios ou afastamentos da atividade real
Mecanismos de ajuste

## Slide 7: Sistemas de controle
Atividades de Controle
Um objetivo ou meta a ser atingida
Uma forma de verificar os desvios ou afastamentos da atividade real
Mecanismos de ajuste
Sistemas
Aberto
Fechado

## Slide 8: Sistemas de controle
Sistemas abertos
Não permitem controle durante a trajetória, após a ação inicial
Sistemas fechados
Permitem controle contínuos durante a trajetória até atingir a sua meta

## Slide 9: Sistemas de controle
Resultado
Meta
Desvio
Ação
Comparação com a meta
Feedback
Necessidade de correção
Correção do desvio
Sistemas fechados

## Slide 10: Movimentos de controle
Transmissão de energia à máquina
Realimentação
  Cadeia de informação-controle-informação

## Slide 11: Movimentos de controle
Transmissão de energia à máquina
Realimentação - cadeia de informação-controle-informação
Controle com as mãos
  Interações rápidas e precisas
Controle com os pés
  Grosseiros (liga-desliga, operações de prender e soltar)

## Slide 12: Movimentos de controle
Adequação dos controles aos movimentos corporais
Mãos
  Movimentos rítmicos (trajetórias curvas e contínuas)
  Evitar paradas bruscas ou mudanças repentinas
Dois braços
  Simultaneamente em direções opostas e simétricas

## Slide 13: Movimentos de controle
Estereótipo popular
Expectativa de um determinado efeito associado a uma ação
Com base na intuição e nas experiências anteriores

## Slide 14: Movimentos de controle
Movimentos compatíveis e incompatíveis
Compatíveis – estereótipo popular
Incompatíveis

## Slide 15: Movimentos de controle

## Slide 16: Movimentos de controle
Destros e canhotos
  Desenhar instrumentos simétricos
  Substituir comandos que exigem muita velocidade e precisão por outro tipos
  Desenhar produtos ou acessórios especiais para os canhotos

## Slide 17: Tipos de controle
Controles
Discreto
Contínuo
Digital

## Slide 18: Tipos de controle
Discreto
Posições bem definidas
Ativação
  Dois estados possíveis
Posicionamento
  Número limitado de posições discretas
Entrada de dados
  Composição por séries de letras e/ou números
Controles
Discreto
Contínuo
Digital

## Slide 19: Tipos de controle
Contínuo
Diferentes ajustes
Posicionamento quantitativo
  Fixar um determinado valor dentro de um conjunto contínuo
Movimento contínuo
  Alterar continuamente o estado da máquina, acompanhando a sua trajetória
Controles
Discreto
Contínuo
Digital

## Slide 20: Tipos de controle
Digital
Discreto ou contínuo
Opções em menus
Controles
Discreto
Contínuo
Digital

## Slide 21: Tipos de controle

## Slide 22: Tipos de controle
Seleção dos controles
  Características dos comandos
    Discreto (botão/alavanca)
    Contínuo (volante ou pedal)
  Características operacionais
  Controle de ativação – duas posições discretas

## Slide 23: Tipos de controle
Compatibilidade espacial
  Posição relativa dos controladores e mostradores no espaço
  Redução de erros
    Linhas no painel
    Código de cores
    Botões – arranjos em grupos de três a cinco (funções, tamanhos, cores)

## Slide 24: Tipos de controle
Controles associados ao movimento de mostradores, displays ou luzes de um painel
  1° princípio
    Rotacionais (sentido horário) estão associados a mostradores “para cima” e “para a direita”

## Slide 25: Tipos de controle
Controles associados ao movimento de mostradores, displays ou luzes de um painel
  2° princípio
    Controles e mostradores em planos perpendiculares (mostrador segue o movimento de ponta de um ‘parafuso’ executado pelo controle)

## Slide 26: Tipos de controle
Controles associados ao movimento de mostradores, displays ou luzes de um painel
  3° princípio
  Controles e mostradores em planos diferentes (executam movimentos no mesmo sentido, no ponto mais próximo entre ambos)

## Slide 27: Tipos de controle
Sensibilidade do deslocamento
Razão entre o deslocamento do mostrador e o movimento do controle
  Deslocamento grosso
  Ajuste fino
Facilidade ou dificuldade dos ajustes esta relacionada também com a resistência e a inércia dos movimentos envolvidos

## Slide 28: Tipos de controle
Discriminação dos controles
Identificáveis pelo tato e senso cinestésico
  Formas, tamanhos, cores, texturas, modos operacionais, localizações, letreiros e telas sensíveis ao toque

## Slide 29: Tipos de controle
Combinação de códigos
Codificação dos controles
  Facilitar sua discriminação
  Códigos redundantes (formas e cores)

## Slide 30: Tipos de controle
Prevenção de acionamentos acidentais ou inadvertidos
Localização
Orientação
Rebaixo
Cobertura
Canalização
Batente
Resistência
Bloqueio
Luzes
Código
Controles bi manuais
Sensores de segurança

## Slide 31: Tipos de controle
Telas sensíveis ao toque (touch screen)
Tecnologia resistiva
Tecnologia capacitiva
Sensor de toque infravermelho
Tela de onda acústica
Sensor óptico na tela
Aplicação das Telas sensíveis
Smartphone
Tablet
Laptop

## Slide 32: Tipos de controle
Tecnologia háptica
Alarme – feedback ao usuário
Diversas movimentações
Notes: Tecnologia Háptica é toda aquela que utiliza o nosso tato para nos fornecer informações e experiências

## Slide 33: Automação de controle
Controle de processos contínuos
  Controle automático – providências em caso de anormalidade
    Várias decisões devem ser tomadas sequencialmente
    As decisões não são independentes entre si
    O quadro das possíveis decisões se altera
    As decisões devem ser tomadas em tempo real e pode haver um período de latência

## Slide 34: Automação de controle
Controles passivos e ativos
Predominância das atividades de monitoramento
Controle passivo

## Slide 35: Automação de controle
Controles passivos e ativos
Predominância das atividades de monitoramento
Controle passivo
Manter o controlador em atividade o tempo todo (atuar preventivamente)
Controle ativo

## Slide 36: Automação de controle
Controles passivos e ativos
Predominância das atividades de monitoramento
Controle passivo
Manter o controlador em atividade o tempo todo (atuar preventivamente)
Controle ativo
Transferência de aprendizado

## Slide 37: Manejos
Predomínio das palmas das mãos e dos dedos

## Slide 38: Manejos

## Slide 39: Manejos

## Slide 40: Manejos
Diâmetro da pega
3,2 cm – diâmetro que apresenta maior conforto

## Slide 41: Manejos
Geométrica
  Figura geométrica regular
Antropomorfa
  Formas curvas
Desenho de pegas

## Slide 42: Manejos
Manejo fino
  Superfícies lisas
Manejo grosseiro
  Superfície rugosa, recartilhadas, emborrachadas
Acabamento superficial

## Slide 43: Ferramentas manuais
Projeto das ferramentas manuais x traumas cumulativos

## Slide 44: Ferramentas manuais
Funcionalidade
  Utilidade de um produto
Características da pega
  Formas da pega
  Movimentos
  Adaptável
Centro de gravidade
  Melhorar o controle motor e redução dos momentos
Características individuais
  Posto de trabalho, tarefa e usuário
Características das ferramentas manuais

## Slide 45: Ferramentas manuais
Aspectos biomecânicos
  Posturas neutras e movimentos naturais
Variáveis fisiológicas
  Energia gasta – ritmo cardíaco ou consumo de oxigênio
  Fotografia infravermelha – temperatura
Diferentes configurações
Avaliação das ferramentas manuais